ЛИСТОК ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Подготовлено по стандартам OSHA, CMA, ANSI (США) и WHMIS (Канада)

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ; КЛАСС: НЕГОРЮЧАЯ ГАЗОВАЯ СМЕСЬ

Содержит следующий компонент газового баланса азота: окись азота 0,0005-0,02%;

Синонимы: Не применимо (Н/п)

Название группы химикатов: Не применимо

Формула: Н/п

Номер документа: 50026

Примечание: Листок данных о безопасности материалов представлен для данной газовой смеси, поставляемой в баллонах объемом 33 кубических фута (935 литров) или с меньшей емкостью (баллоны DOT - 39). Этот листок данных о безопасности материалов разрабатывался для различных газовых смесей, состав компонентов которых в заданном диапазоне представлен в Разделе 2 (Состав и информация о компонентах). Для получения информации касательно фактического состава продукта требуется обратить внимание на этикетку изделия.

| Применение изделия: | Калибровка контрольной и |
| --- | --- |
|  | исследовательской аппаратуры |
| Название Поставщика\Изготовителя: | ООО КАЛГАЗ, |
| Адрес: | 821 Чесапик Драйв |
|  | Кэмбридж, Мэрилэнд 21613 |
| Аварийный телефон: | CHEMTREC: 1-800-424-9300 |
| Рабочий телефон: | 1-410-228-6400 |
| Общая информация по Листкам данных | 1-713/868-0440 |
| Факс: | 1-800/231-1366 |

2. СОСТАВ и ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ

| НАЗВАНИЕ ХИМ. ВЕЩ-ВА | № CAS | Моль % | Предельно допустимый уровень воздействия в воздушной среде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по ACGIH | ДУВ по OSHA | ОЗЖ по NIOSH чнм | Другие |
|  |  |  | ВСЗ | ПКВ | ВСЗ | ПКВ |  |  |
|  |  |  | чнм | чнм | чнм | чнм |  | чнм |
| Азот | 7727-37-9 | Баланс | Для азота не существует конкретных нормативов воздействия. Азот – это простое удушающее вещество. Уровень кислорода должен поддерживаться выше 19.5%. |
| Окись азота (моноксид азота) | 10102-43-9 | 0,0005-0,02% | 25 | NE | 25 | NE | 100 | NIOSH РПВ: ВСЗ = 25 |

NE = Не установлено.

МДК = максимально допустимая концентрация

ВСЗ = временное среднее значение

ПКВ = предел кратковременного воздействия,

ДУВ = допустимые уровни воздействия,

ОЗЖ = опасно для здоровья и жизни,

РПВ= рекомендованный предел воздействия,

УНВ = уровень наименьшего воздействия

УНИ= уведомление о намерении внести изменения:

OSHA = Управление по Охране Труда и Промышленной Гигиене

ACGIH = Американская Конференция Государственных Специалистов по Промышленной Гигиене (АКГСПГ)

NIOSH = Национальный Институт по Охране Труда и Промышленной Гигиене (НИОТПГ)

См. Раздел 16 для определения используемых терминов

Примечание (1): Вся необходимая информация о перевозке и хранении опасных материалов представлена в соответствующих разделах согласно формату ANSI Z400.1-1998. Данная газовая смесь была классифицирована в соответствии с критериями опасности CPR (сердечно-лёгочная реанимация) и листок данных о безопасности материалов содержит всю информацию, требуемую CPR.

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ

ОБЗОР ОПАСНЫХ СЛУЧАЕВ. Эта газовая смесь является бесцветным газом с раздражающим запахом. Окись азота (моноксид азота, компонент этой газовой смеси) может производить коричневатую двуокись азота после реакции с кислородом. Окись азота может оказывать вредное воздействие на здоровье при особо малых концентрациях (например, привести к раздражению глаз, кожи, першению в горле), и симптомы от передозировки могут не проявляться в течение периода до 72 часов. Выброс данного вещества может вызвать недостаток кислорода в атмосфере (особенно в закрытых пространствах или других плохо проветриваемых местах); в такой среде у людей может возникнуть удушье.

СИМПТОМЫ ПЕРЕДОЗИРОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВОЗДЕЙСТВИЯ: Самый серьезный эффект чрезмерного воздействия, вызываемого данным продуктом, происходит при вдыхании.

ВДЫХАНИЕ: Из-за небольшого размера каждого баллона, содержащего продукт, при обычном его использовании никакого необычного воздействия на здоровье людей при чрезмерном воздействии вещества не происходит. Если эта газовая смесь высвобождается в плохо проветриваемом помещении (в замкнутом пространстве или на ограниченной площади), возникает опасность передозировки окиси азота или появления бедной кислородом атмосферы. Передозировка окиси азота при низких концентрациях производит раздражающий эффект на слизистые глаз, носа, горла и легких. Сильное кратковременное воздействие на органы дыхания может привести к сухости и раздражению носа и горла, удушью, кашлю и бронхоспазму. Тяжелая передозировка может вызывать смерть от системного, задержанного отека легких.

Типичные симптомы передозировки окиси азота следующие:

| КОНЦЕНТРАЦИЯ ОКИСИ АЗОТА | НАБЛЮДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ | СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ (синий) 3 ОПАСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (красный) 0 ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (желтый) 0 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ глаза органы дыхания руки тело См. раздел 8 Для регулярного промышленного применения и транспортировки |
| --- | --- | --- |
| 25 чнм (8 часов) | Задержанное (5-72 часа) раздражение легких |  |
| 100-150 чнм | Задержанный отек легких и в течение 30-60 минут симптомы дисфункции легких. |  |
| 200-700 чнм | Серьезное задержанное повреждение легких после воздействия в течение 5-8 часов |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | Эта газовая смесь содержит 5-220 чнм окиси азота. Данные, относящиеся к более высоким концентрациям окиси азота, представлены здесь, чтобы дать полные описания эффектов воздействия на здоровье, которые наблюдались у людей после воздействия вещества . |  |

| Ниже приводится описания типичного случая передозировки окисью углерода: После нескольких вдохов окиси азота никакой немедленной реакции не наступает, или возникает только очень небольшой дыхательный дискомфорт, головная боль, головокружение или усталость. В течение 5-8 часов после воздействия (часто после того, как работник оставил рабочее место и вернулся домой), отмечается, что губы и уши пострадавшего имеют синюшный (цианотичный) оттенок. Затем появляются быстро прогрессирующие симптомы затрудненного и нерегулярного дыхания, удушья, головокружения, головной боли, увеличивающегося цианоза, тяжести в груди, тошноты, рвоты, усталости и сердцебиений. Если оставить симптомы без лечения, часто наступает смерть. Клиническое обследование сразу после передозировки выявляет ускоренную частоту дыхания, уменьшенную жизнеспособность, подавленное дыхание, пониженное давление и рост количества тромбоцитов на 10-100 %. Кроме этого, если газовая смесь выделяется в небольших, плохо проветриваемых помещениях (то есть, в закрытых или ограниченных пространствах), может возникнуть недостаток кислорода. При вдыхании воздуха в такой атмосфере у человека может возникнуть головная боль, шум в ушах, головокружение, сонливость, потеря сознания, тошнота, рвота и подавление функций всех органов чувств. В некоторых случаях передозировки может наступить смерть. Воздействия, связанные с различными уровнями содержания кислорода, имеют следующий эффект: |
| --- |
| КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА 12-16% Кислорода: 10-14% Кислорода: 6-10% Кислорода ниже 6%: | НАБЛЮДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ: Пульс учащенный, дыхание затруднено, мышечная координация слегка затруднена Нервное потрясение, аномальная усталость, нарушенное дыхание Тошнота, рвота, потеря сознания Конвульсии, возможный респираторный шок и смерть |

КОНТАКТ С КОЖЕЙ И ГЛАЗАМИ: Длительное воздействие потенциально опасного количества окиси азота может способствовать его проникновению в тело посредством всасывания через кожу. Газ может раздражать кожу, особенно во влажной среде, в течение длительного времени. Симптомы передозировки для кожи могут включать жжение, боль и покраснение. Если эта газообразная смесь попадет в глаза, то может возникнуть тяжелое повреждение и опухание глазных тканей.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ИЛИ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ: Чрезмерное воздействие данной газовой смеси может вызвать следующие последствия для здоровья:

ОСТРЫЙ ЭФФЕКТ: Вследствие небольшого индивидуального размера баллона, содержащего продукт, при обычном его использовании никаких особых последствий для здоровья людей не ожидается. Если эта газовая смесь высвобождается в плохо проветриваемом помещении (в замкнутом пространстве или на ограниченной площади), возникает опасность передозировки окиси азота или появления бедной кислородом атмосферы. Передозировка окиси азота, компонента этой газовой смеси, может вызывать сильное раздражение и ожоги глаз, кожи, слизистых оболочек и других пораженных тканей. При вдыхании окиси азота могут развиться задержанное повреждение легких и затруднение дыхания. Медицинская помощь необходима, поскольку симптомы быстро прогрессируют с возможностью летального исхода.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: Длительное или повторяющееся воздействие этой газообразной смеси может вызвать проблемы органов дыхания, бронхит, частый сухой кашель, раздражение носа и насморк, повышенная утомляемость, изменение чувств обоняния и вкуса.  Повторяющееся воздействие окиси азота может привести к патологической стираемости зубов и повреждению десен.

ОРГАНЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ:

ОСТРЫЙ ЭФФЕКТ: Органы дыхания, кожа, глаза.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: Органы дыхания, зубы, сердце, кожа, центральная нервная система.

4. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

СПАСАТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЫТАТЬСЯ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Как минимум, должен использоваться автономный дыхательный аппарат (АДА).

Вследствие небольшого индивидуального размера баллона, содержащего продукт, при обычном его использовании никакого аномального воздействия на здоровье людей не ожидается. В случае появления каких-либо неблагоприятных симптомов после воздействия данного продукта требуется как можно скорее вынести пострадавшего на открытый воздух. Только специально обученному персоналу следует выполнять действия по подаче дополнительного кислорода или сердечно-лёгочной реанимации, при необходимости. Пострадавшие, имеющие неблагоприятные последствия для здоровья в результате чрезмерного воздействия вещества, должны получить медицинскую помощь. Если потребуется, спасатели должны пройти медосмотр. Следует показать копию этикетки изделия и листок данных о безопасности материала врачу или иному специалисту по оказанию помощи пострадавшим.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ: Если после воздействия данного продукта на коже появилось раздражение, необходимо немедленно начать санобработку с помощью проточной воды в течение 15 минут (минимум). Следует снять одежду, подвергшуюся воздействию или загрязнению, обращая внимание на то, чтобы инфекция не попала в глаза. Пострадавшим следует немедленно оказать медицинскую помощь.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛАЗА: Если после воздействия данного продукта в глазах появилось раздражение, следует открыть глаза пострадавшему и осторожно их промыть под проточной водой. Веки глаз следует держать открытыми. Попросите пострадавшего повертеть глазницами. Глаза нужно промывать в течение 15 минут (минимум). Следует немедленно получить медицинскую помощь, желательно у офтальмолога.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ОСЛОЖНЕННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Острые или хронические осложнения органов дыхания, кожи или глазные болезни могут осложняться передозировкой окиси азота, компонента этой газовой смеси.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧАМ: Следует применить кислород как можно скорее после воздействия. Если возможно, нужно сделать так, чтобы пострадавший дышал настолько глубоко и быстро, насколько это возможно, чтобы газ быстрее выходил из легких. В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛЫХ ПЕРЕДОЗИРОВОК К ЭТОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ: Прописать постельный режим на 24 - 48 часов, независимо от того, действительно ли появились симптомы. Необходимо начать кислородотерапию при первых симптомах. Следует дать лекарства, чтобы уменьшить беспокойство и одышку, если необходимо. Нужно освободить дыхательные пути от слизи и выделений. Атропин, адреналин, отхаркивающие средства, рвотные средства, большинство седативных средств и большинство сердечных гликозидов обычно неэффективны и возможно вредны. Может быть необходимым хирургическое вмешательство, чтобы помочь дыханию. Нужно следить за инфекцией органов дыхания, как только она будет обнаружена. Преднизон, как сообщалось, эффективен в ходе лечения, в количествах 3-8 x 10-6 кг ежедневно, в делимых дозах. Если окись азота попала в глаза, необходимо использовать анестезирующее средство для глаз, чтобы уменьшить боль. Пострадавший должен быть быстро обследован офтальмологом.

| 5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ |
| --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ: Не применяется ТОЧКА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ: Не применяется ПРЕДЕЛЫ ВОЗГОРАЕМОСТИ (в воздухе, объем в %): Низкий предел возгораемости: Н\п. Верхний предел возгораемости: Н\п МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ: Невоспламеняемая газовая смесь. Использовать подходящие для тушения огня огнетушащие средства. НЕТИПИЧНАЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ: Окись азота, компонент этой газовой смеси, может вызывать сильное раздражение и воздействовать на здоровье при низких концентрациях. Поэтому эта газовая смеси представляет опасность для здоровья пожарных. Эта газовая смесь негорючая, тем не менее, баллоны, оказавшиеся в пламени, могут взорваться или лопнуть. Взрывоопасная восприимчивость к механическому контакту: не восприимчив. Взрывоопасная восприимчивость к статическому разряду: не восприимчив Особые процедуры пожаротушения: Пожарные должны иметь при себе АДА (автономный дыхательный аппарат) и полный набор защитного оборудования. | РЕЙТИНГ согласно НАПБ Здоровье – 3 Пожароопасность – 0 Химическая активность – 0 Другое |

6. МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА

МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ УТЕЧКИ: Вследствие небольшого размера и содержимого баллонов, случайная утечка данной газовой смеси создает относительно меньший риск воздействия окиси азота, токсического компонента этой газовой смеси, и других опасных факторов по сравнению с идентичным случаем утечки из больших баллонов. Однако, как в случае любого химического выброса, требуется соблюдать повышенные меры осторожности во время ликвидации аварийной ситуации. В случае утечки в неизвестной газовой среде, в которой присутствуют другие химические вещества, требуется эвакуация из зоны поражения. Такие утечки должны устраняться профессионально-подготовленным персоналом при использовании заранее спланированных действий и соответствующего защитного оборудования. Следует применять соответствующие средства защиты.  В случае утечки требуется очистить пораженную зону, защитить людей и предпринять меры ликвидации при участии подготовленного персонала. Необходимо подождать, пока газовая смесь рассеется. Затем нужно исследовать прилегающую территорию и зону утечки для определения уровня окиси азота и содержания кислорода. Уровень окиси азота должен быть на приемлемом уровне (См. Раздел 2, Состав и информация по компонентам), а уровень кислорода должен быть, как минимум, больше 19,5 %, чтобы рабочий персонал смог вернуться к работе без применения АДА.

При возникновении аварийной утечки из баллона следует обратиться к Поставщику.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Необходимо следить за любыми признаками головокружения и утомления; воздействие смертельных концентраций этой газовой смеси может наступить без существенных предупреждающих симптомов, вследствие передозировки окиси азота и недостатка кислорода. Все рабочие процедуры должны минимизировать возможность утечки окиси азота. Душевые и станции для промывки глаз должны находиться в непосредственной близости от мест, где используется или хранится газовая смесь. Все рабочие операции должны контролироваться таким образом, чтобы можно было немедленно связаться с аварийной бригадой в случае утечки.

Не следует предпринимать попытки чинить, исправлять или каким-либо способом реконструировать баллоны, содержащие газовую смесь с окисью углерода. Если есть какая-то проблема или неисправность в процессе эксплуатации, следует связаться с ближайшим представителем Поставщика.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Баллоны следует тщательно закрепить для предотвращения падения или переворачивания. Следует предохранять баллоны от воздействия окружающей среды и хранить их при комнатной температуре (приблизительно 21 °C; 70°F). Баллоны должны храниться в сухих, хорошо проветриваемых местах, вдали от источников тепла, возгорания и прямого попадания солнечных лучей. Требуется защищать баллоны от физического повреждения.

Полные и пустые баллоны должны храниться отдельно. Во избежание длительного хранения баллонов требуется использовать их в порядке поступления на склад. Эти баллоны повторно не заполняются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нельзя заполнять повторно баллоны DOT 39. В противном случае это может привести к травмам персонала или повреждению имущества.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Сжатый газ может представлять значительную опасность. Во время использования баллонов следует применять оборудование, предназначенное для данных конкретных баллонов. Необходимо удостовериться, чтобы все линии и оборудование были рассчитаны на рабочее давление.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВО ВРЕМЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Необходимо выполнять рекомендации, указанные в Разделе 6 (Меры по ликвидации аварийного выброса). Следует убедиться в том, что вспомогательное оборудование выключено и снабжено ярлыками и бирками. Всегда следует использовать вещество в тех зонах, где предусмотрена соответствующая вентиляция.

8. КОНТРОЛЬ РИСКОВ - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КОНТРОЛЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ: В нормальных условиях использования данного продукта особый контроль систем вентиляции или оборудования не требуется. Как и со всеми химическими веществами, следует применять газовую смесь на хорошо проветриваемых участках. Если эта газовая смесь используется на плохо проветриваемых участках, следует установить оборудование автоматического контроля для определения уровней окиси азота и кислорода.

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: При нормальном использовании продукта никакая защита органов дыхания не требуется. Следует использовать средства защиты органов дыхания с подачей воздуха, если уровень кислорода ниже 19,5% или неизвестен во время принятия мер по ликвидации утечки данного вещества. Если требуются средства защиты органов дыхания, необходимо использовать только средства, соответствующие требованиям стандартов 29 CFR 1910.134 OSHA (Управления США по охране труда и промышленной гигиене), применимых норм федеральных органов или стандарта Канадской ассоциации по стандартизации Z94.4-93 и применимых канадских нормативов. Уровень кислорода ниже 19.5%, по мнению Управления США по охране труда и промышленной гигиене, считается опасным для здоровья и жизни. В такой среде использование дыхательного аппарата или респиратора с лицевой маской и подачей воздуха с дополнительным источником воздуха является требованием стандарта OSHA по защите органов дыхания (1910.134-1998).

Далее представлены следующие рекомендации NIOSH по защите органов дыхания от воздействия окиси азота:

РЕКОМЕНДАЦИИ NIOSH/OSHA ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ОКИСИ АЗОТА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ:

| КОНЦЕНТРАЦИЯ ОКИСИ АЗОТА | ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ |
| --- | --- |
| До 100 чнм | Респиратор с непрерывной подачей воздуха (РПВ) или фильтрующий противогаз с лицевой маской и фильтрами для защиты от окиси азота. Разрешены только не окисляющиеся сорбенты (не угольные), или воздухоочистительный респиратор с фильтрами для защиты от окиси азота, или воздухоочистительный противогаз с противогазовой коробкой для защиты от окиси азота, расположенной спереди или сзади, или автономный дыхательный аппарат (АДА) с лицевой маской или респиратор с маской на все лицо. |
| Аварийный или запланированный вход в зону с неизвестной концентрацией или смертельно опасными условиями: | автономный дыхательный аппарат с системой прерывной подачи кислорода или положительным давлением; или респиратор с системой прерывной подачи или положительным давлением с подачей воздуха с маской на все лицо со вспомогательным ВДА с системой прерывной подачи воздуха или положительным давлением. |
| Эвакуация: | Противогаз с противогазовой коробкой для защиты от сероводорода или любой АДА, подходящий для эвакуации |

ЗАЩИТА ГЛАЗ: Защитные очки. Если необходимо, обратитесь к американскому стандарту OSHA 29 CFR 1910.133 или соответствующим канадским стандартам.

ЗАЩИТА РУК: При работе с баллонами с газом следует носить  кожаные перчатки. Нужно носить химически стойкие перчатки при использовании этой газовой смеси. Если необходимо, обратитесь к американскому стандарту OSHA 29 CFR 1910.138 или соответствующим канадским стандартам.

ЗАЩИТА ТЕЛА: В нормальных условиях использования специальной защиты не требуется. Если существует опасность получения травмы ног от упавших или катящихся предметов, проколов подошвы ботинок или удара током, необходимо использовать защитные ботинки, как указано в стандарте OSHA 29 CFR 1910.136.

9. ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эта информация относится к азоту, основному компоненту этой газовой смеси.

Плотность газа при 32°F (0°C) and 1 атм: 0,072 фунтов на куб. фут (1.153 кг/м3)

Точка кипения: -320.4°F (-195.8°C)

Точка замерзания \ плавления при 10 фунтах на кв. дюйм -210°C (-345.8°F)

Удельная масса (воздух = 1) при 70°F (21.1°C): 0.906	pH: Н\п.

Коэффициент растворения в воде при 32°F (0°C) and 1 aтм: 0.023	Молекулярная масса: 28.01

Коэффициент испарения (nBuAc = 1): Н\п.	Коэфф-т расширения: Н\п

Удельный объём (футы3/фунты): 13.8

Давление пара при 70°F (21.1°C) в фунтах на кв. дюйм: Н\п

Коэффициент водо-нефтяного распределения: Н/п

Порог восприятия запаха: Н\п

Следующая информация дана для газовой смеси.

Вид, запах и цвет: Эта газовая смесь является бесцветным газом с раздражающим запахом из-за наличия окиси азота. Окись азота может приобретать красно-бурый оттенок после реакции с кислородом.

Как определить это вещество (предупреждающие свойства): Не существует каких-либо предупреждающих признаков, связанных с выбросом этой газовой смеси. В случаях обнаружения утечки фитинги и соединения можно обмазать мыльным раствором, чтобы обнаружить места утечки, которые будут выявляться формированием пузырьков.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ: продукт обычно стабилен в газообразном состоянии.

ПРОДУКТЫ РАСПАДА: При реакции с водой или влажным воздухом окись азота распадается на азотные и азотистые кислоты. Окись азота может приобретать красно-бурый оттенок после реакции с кислородом. Азот сам по себе не подвергается распаду, однако может вступать в реакцию с другими компонентами при воздействии тепла и пламени.

МАТЕРИАЛЫ, С КОТОРЫМИ ВЕЩЕСТВО НЕСОВМЕСТИМО: Титан возгорается при контакте с азотом (основной компонент данного продукта). Литий вступает в замедленную реакцию с азотом при температуре окружающей среды. Хотя окись азота является окислителем, концентрация этого компонента в веществе слишком низка, чтобы представлять собой опасность, связанную с этой газовой смесью.

ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Невозможна

КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ: Контакт с несовместимыми материалами или влагой. Баллоны, подверженные сильному тепловому воздействию либо открытому пламени, могут взорваться либо дать трещину.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННЫЕ О ТОКСИЧНОСТИ: По компонентам данного продукта имеются следующие токсикологические данные:

АЗОТ: Нет никаких определенных токсикологических данных для азота. Азот – это простое удушающее вещество, которое вытесняет кислород в среде.

ОКИСЬ АЗОТА:

LC50 (Вдыхание-Крыса) 1068 мг/м3/4 часа

LCLo (Вдыхание-Мышь) 320 чнм Поведенческий: конвульсии или эффект порога судорожного припадка; легкие, грудь, или органы дыхания: цианоз, Кровь: метгемоглобинемия-карбоксигемоглобин

LCLo (Вдыхание-собака) 5000 чнм/25 минут. Легкие, грудь, или органы дыхания: острый отек легких: Кровь: метгемоглобинемия-карбоксигемоглобин

TCLo (Вдыхание-Крыса) 200 чнм/25 часов/7 дней периодического действия, Легкие, грудь, или органы дыхания: острый отек легких: Кровь: метгемоглобинемия-карбоксигемоглобин

TCLo (Вдыхание-Крыса) 50 мг/м3/6 часов/7 дней периодического действия; Легкие, грудь, или органы дыхания: изменение веса легких, Печень: изменение веса печени, Пищевой и общий метаболический: потеря веса или снижение привеса;

TCLo (Вдыхание-Крыса) 3 мг/м3/24 часа/16 дней постоянного действия; Мозг  оболочки: записи из особых зон ЦНС; Кровь: метгемоглобинемия-карбоксигемоглобин; Биохимический: замедление скорости выделения энзимов, индукция или изменение в уровне крови или ткани: истинная холинэстераза

TCLo (Вдыхание-Крыса) 160 чнм/6 часов/4 недели периодического действия, Кровь: метгемоглобинемия-карбоксигемоглобин;

TCLo (Вдыхание-Мышь) 10 чнм/2 саса/30 дней-с перерывами: Легкие, грудная клетка и органы дыхания: эмфизема; Кровь: пигментированные или содержащие ядро красные эритроциты, изменения количества  эритроцитов

Мутация в Системе Микроорганизмов (Salmonella typhimurium) 30 чнм

Мутация в соматических клетках млекопитающих

(Вдыхание-Крыса) 27 чнм/3 часа постоянного действия;

Мутация в соматических клетках млекопитающих

(хомяк- фибробласт) 10 чнм

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КАНЦЕРОГЕН: Компоненты данной газовой смеси не найдены в следующих перечнях: Перечень Z OSHA (Управления США по охране труда и промышленной гигиене), NTP, CAL/OSHA и IARC (Международное агентство по изучению рака); поэтому данными агентствами они не признаются веществами, вызывающими рак.

РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТА: Из-за присутствия окиси азота данная газовая смесь раздражает глаза и может вызывать раздражение кожи.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПРОДУКТУ: Исследование морских свинок, подвергнутых воздействию окиси азота 4.3 чнм, 8 часов/ в течение 5 дней, показало усиление аллергической реакции на овальбумин (известный аллерген).

ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА репродуктивные органы: Ниже приводится информация о воздействии данного продукта и его компонентов на репродуктивную систему человека.

Мутагенез (способность вызывать мутации): Описание мутагенного воздействия данной газовой смеси на организм человека отсутствует. Компонент этой газовой смеси окись азота вызывал генетические повреждения при бактериальных исследованиях.

Эмбриотоксичность: Описание эффектов неблагоприятного эмбриотоксичного воздействия данной газовой смеси на человека отсутствует.

Тератогенность (способность вызывать врожденные пороки развития): Описание эффектов неблагоприятного тератогенного воздействия данной газовой смеси на человека отсутствует.

Токсичное воздействие на репродуктивную систему: Описание эффектов неблагоприятного токсичного воздействия данной газовой смеси на репродуктивную систему человека отсутствует. Компонент этой газовой смеси окись азота вызывал внутриутробную токсичность при исследованиях на животных.

Мутаген – это химическое вещество, вызывающее необратимые изменения генетического материала (ДНК) таким образом, что эти изменения передаются из поколения в поколение.

Эмбриотоксин - это химическое вещество, вызывающее отрицательные изменения развивающегося эмбриона человека (т.е. в течение первых восьми недель беременности женщины), однако при этом данные изменения не передаются из поколения в поколение.

Тератоген - это химическое вещество, причиняющее вред развивающемуся утробному плоду, однако данные изменения не передаются из поколения в поколение.

Репродуктивный токсин – это любое вещество, каким бы то ни было образом нарушающее процесс репродукции.

показатели биологического воздействия (ПБВ): В настоящее время показатели биологического воздействия (ПБВ) не были определены для компонентов этой газовой смеси.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ: Газ быстро рассеивается в хорошо проветриваемых помещениях. Комплексные реакции окиси азота, компонента этой газовой смеси, происходят в атмосфере, что способствует загрязнению воздуха. Следующие характеристики в отношении окружающей среды относятся к компонентам данного продукта.

ОКИСЬ АЗОТА: В воздухе окись азота спонтанно преобразуется в двуокись азота, следовательно, часть двуокиси неизменно присутствует при обнаружении окиси азота в воздухе. При концентрациях ниже 50 чнм эта реакция замедленна. При более высокой концентрации может наступить реакция, когда присутствует только небольшое количество двуокиси азота. Фотохимическое загрязнение воздуха является результатом ряда атмосферных реакций. Основные компоненты - озон, оксиды азота (как окись азота), альдегиды, нитраты пероксиацетила и углеводороды. Окись азота может вступить в химические реакции, которые приводят к формированию фотохимического смога.

АЗОТ: растворимость в воде = 2,4 части азота/100 частей воды при 0°C. 1.6 части азота/100 частей воды при 20°C.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛА НА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ: Из-за присутствия окиси азота в данное газовой смеси чрезмерное воздействие на животных приводит к повреждению респираторной системы, заболеваниям глаз и кожи. Поскольку окись азота производит коррозионные растворы при контакте с влагой, растения могут быть повреждены или уничтожены.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА воднУЮ флорУ и фаунУ: Окись азота может реагировать с водой или влагой, производя растворимую двуокись азота  и другие коррозионные компоненты окиси азота.  В случае, когда утечка этой газовой смеси происходит возле водоема, может быть нанесен серьезный или смертельный ущерб рыбам и другим представителям водного мира. Следующие данные о токсичности для водного мира представлены для компонента окиси азота этой газовой смеси:

Летально (Lepomis macrochirus окунь) 48  часов = 3,6 мг/л, условия биологического анализа не указаны

TLm (Gambusia affinis mosquito fish) 282 чнм/96 часов (пресная вода), условия биологического анализа не указаны

LC100 (форель) 24 часа=10 мг/л, условия биологического анализа не указаны

LC50 (креветка) 48 часов =  100 - 330 чнм (морская вода), условия биологического анализа не указаны

LC50 (морская звезда) 48 часов =  100-330 мг/л, условия биологического анализа не указаны

LC50 (съедобный моллюск) 48 часов =  330-1000 мг/л, условия биологического анализа не указаны

LC50 (краб) 48 часов =    240 мг/л, условия биологического анализа не указаны

LC50 (Carassius auratus золотая рыбка) 178 мг/л (1-2 часа жизни)

LC50 Lepomis macrochirus окунь) 96  часов = водородный показатель 3,5-3,0/ концентрация ионов водорода, условия биологического анализа не указаны

13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ПОДГОТОВКА ОТХОДОВ К УТИЛИЗАЦИИ: Отходы следует утилизировать в соответствии с государственными и региональными правилами. Из баллонов можно выпустить остатки продукта вне помещения с помощью соответствующего регулятора. Дополнительную информацию см. в Разделе 16 (Дополнительная информация).

14. ТРАНСПОРТИРОВКА

ДАННАЯ ГАЗОВАЯ СМЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНОЙ СОГЛАСНО 49 CFR 172.101 (Свод федеральных нормативных актов) МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА США.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ:	 Сжатые газы, «иначе не указанные» (окись азота, азот)

КЛАСС ОПАСНОСТИ – НОМЕР И ОПИСАНИЕ: 2.2 (негорючий газ)

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: UN 1956

ГРУППА УПАКОВКИ:	Не применимо.

ТРЕБУЕТСЯ МАРКИРОВКА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА США: Негорючий газ

НОМЕР РУКОВОДСТВА ПО ЧС США (2000): 126

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ: Компоненты данной газовой смеси не отнесены Министерством транспорта США к морским загрязнителям (согласно 49 CFR 172.101, Приложение B).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ/ОТГРУЗКЕ: Баллоны транспортируют в закрепленном положении, и транспортное средство должно хорошо проветриваться. Транспортировка баллонов со сжатым газом в автомашинах или в грузовиках с закрытым кузовом может быть очень опасной. Если эти баллоны перевозятся в автомобилях, необходимо обеспечить, чтобы баллоны не подвергались воздействию очень высоких температур (что может произойти в закрытой автомашине в жаркий день). Кроме того, во время транспортировки машину нужно хорошо проветривать.

Примечание: Баллоны с маркировкой DOT 39 перевозят в упаковке из твердого картона (транспортная тара). Соответствующая информация по отгрузке товара наносится на внешнюю сторону контейнера. На баллонах DOT 39 не указана отгрузочная информация.

ТРАНСПОРТИРОВКА В КАНАДЕ/КАНАДУ. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ: Согласно правилам Министерства Транспорта Канады данный материал относится к разряду опасных грузов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ:	 Сжатые газы, «иначе не указанные» (окись азота, азот)

КЛАСС ОПАСНОСТИ – НОМЕР И ОПИСАНИЕ: 2.2 (негорючий газ)

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: UN 1956

ГРУППА УПАКОВКИ:	Не применимо.

ЭТИКЕТКА С НАДПИСЬЮ "ОПАСНО":                       класс 2.2 (негорючий газ)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:                                                      Нет

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДЕЛ И ИНДЕКС ОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА:  0,12

ИНДЕКС ERAP:      	Нет

ИНДЕКС ПАССАЖИРСКОГО СУДНА:	Нет

ИНДЕКС ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЛИ Ж/Д ВАГОНА: 75

НОМЕР РУКОВОДСТВА ПО ЧС США (2000): 121

Примечание: Транспортировка баллонов со сжатыми газами в общественном пассажирском автотранспортном средстве является нарушением канадского права (Министерство Транспорта Канады, закон о перевозке опасных грузов, 1992).

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ США:

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ согласно Общему закону о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности (SARA): Отчетность по компонентам данного продукта регулируется требованиями разделов 302, 304, и 313 Документа III Общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности, следующим образом:

| КОМПОНЕНТ | SARA 302 (40 CFR 355, прил.А) | SARA 304 (40 CFR табл.302,4) | SARA 313 (40 CFR 372,65) |
| --- | --- | --- | --- |
| Окись Азота | ДА | ДА | ДА |

ПЛАНОВОЕ ПОРОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО СОГЛАСНО SARA: Секция 302 (Особо опасное вещество) Аварийной Аппаратно-Программной Системы: Окись азота = 100 фунтов (45 кг);

ПОДОТЧЁТНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СОГЛАСНО SARA: Секция 304 (Особо опасное вещество) Аварийной Аппаратно-Программной Системы: Окись азота = 100 фунтов (45 кг);

статус инвентарной ведомости согласно Закону США о контроле над токсичными веществами (TSCA): Компоненты данной газовой смеси внесены в Инвентарную ведомость TSCA.

ПОДОТЧЁТНЫЕ КОЛИЧЕСТВА согласно Закону о всесторонней защите окружающей среды, компенсациях и ответственности за загрязнение (CERCLA): Окись азота = 10 фунтов (4,45 кг).

ДРУГИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА США:

•	Отчетность по окиси азота регулируется требованиями CFR 29 1910.1000. Окись азота указана в Таблице Z.1.

•	Отчетность по безводной окиси азота регулируется требованиями Раздела 112(r) Закона о чистом воздухе. Подотчетное количество согласно нормативу составляет 10000 фунтов (4540 кг).

•	В зависимости от вида работ с применением данной газовой смеси могут быть использованы нормативы Обеспечения Безопасности Производственного Процесса для особо опасных химических веществ (29 CFR 1910.119). Согласно этому нормативу окись азота указана в Приложении А. Пороговый объем окиси азота согласно нормативам равен 250 фунтов или 113,5 кг.

- Данная газовая смесь не содержит никаких химических веществ Класса I или Класса II, вызывающих разрушение озонового слоя (40 CFR Часть 82).

- Азот не указан в качестве регламентированных веществ, согласно 40 CFR, Часть 68, Контроль рисков в случае выбросов химических веществ. Окись азота указана в качестве регламентированных веществ в таблице 1 (токсичное вещество) в количестве 250 фунтов или более. Основанием явилось то, что это крайне опасное вещество с давлением паров 10 мм рт.ст. или выше.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ США: Компоненты данной газовой смеси регулируются следующими правилами отдельных штатов:

| Аляска – Установленные токсичные и опасные вещества: окись азота Калифорния – Допустимые пределы воздействия химических загрязняющих веществ: азот, окись азота Флорида - Перечень веществ: окись азота Иллинойс – Перечень токсичных веществ: Окись азота Канзас – Перечень Раздела 302/313: Окись азота Массачусетс - Перечень веществ: окись азота | Мичиган - перечень особо важных материалов: Нет Миннесота - Перечень опасных веществ: окись азота Миссури – Информация работодателя/ Перечень токсичных веществ: окись азота Нью-Джерси – Право знать Перечень опасных веществ: азот, окись азота Северная Дакота - Перечень опасных химикатов, Контролируемые объемы: окись азота | Пенсильвания – Перечень опасных веществ: окись азота, азот Род-Айленд - Перечень опасных веществ: окись азота, азот Техас - Перечень опасных веществ: окись азота Западная Вирджиния - Перечень опасных веществ: окись азота Висконсин – Токсичные и опасные вещества: окись азота |
| --- | --- | --- |

КАЛИФОРНИЙСКИЙ АКТ О БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65): Ни один из компонентов этой газовой смеси не внесен в перечни Калифорнийского Предложения 65.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАДСКИЕ НОРМАТИВЫ:

КАНАДСКИЙ СТАТУС ИНВЕНТАРНОЙ ВЕДОМОСТИ DSL (лаборатория разработки стандартов МО): Компоненты данной газовой смеси внесены в Инвентарную ведомость DSL

КАНАДСКИЙ АКТ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СЕРА), СПИСОК ВЕЩЕСТВ, БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ КОТОРЫМИ ТРЕБУЕТ ПЕРВООЧЕРЁДНЫХ МЕР: Компоненты данной газовой смеси не внесены в Список веществ, борьба с загрязнением которыми требует первоочерёдных мер (СЕРА).

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕВОЗКЕ И ХРАНЕНИИ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КАНАДА: Этой газовой смеси присвоена категория контролируемого продукта, классы опасности А и D2В, согласно нормативам контролируемых продуктов.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ DOT-39 NRC (баллоны однократного использования)

Баллоны DOT 39 транспортируются как опасные материалы, когда они заполнены. После того, как газ из баллонов будет полностью использован, и в них не будет поддерживаться давление, они перестают считаться опасными материалами или отходами. Остатки газа в таких типах баллонов не представляют особой проблемы, поскольку смеси токсичных газов запрещены. Калибровочные газовые смеси, обычно закачиваемые в эти баллоны, являются невоспламеняющимися согласно UN 1956. Небольшой процент калибровочных газов, помещаемых в баллоны DOT 39, представляет собой воспламеняемые или окисляющиеся газовые смеси.

Использованные баллоны DOT-39 можно вывозить на полигон для захоронения отходов, если это разрешено местным законодательством. Их утилизация ничем не отличается от других типов тары DOT, таких как баллончики для краски, бытовых аэрозолей или одноразовые баллоны для пропана (используется туристами и т.д.). Если это осуществимо, мы рекомендуем утилизировать баллоны на металлолом. Компания КАЛГАЗ может оказать такую услугу любому клиенту, который захочет вернуть нам баллоны с предварительной оплатой. Все, что для этого нужно, это сделать телефонный звонок для подготовки к приему доставленных баллонов. Сдача баллонов на металлолом включает в себя некоторые подготовительные мероприятия перед тем, как дилер по металлу сможет их принять. Мы оказываем такую услугу уважаемым клиентам, которые изъявят такое желание.

СМЕСИ: Когда два или более разных видов газов или сжиженных газов смешиваются, их опасные качества могут комбинироваться, приобретая дополнительные опасные характеристики. Необходимо получить и дать оценку правилам техники безопасности по каждому компоненту, прежде чем производить смешивание. Следует проконсультироваться у специалиста по промышленной гигиене или у другого подготовленного специалиста при проведении оценки безопасности конечного продукта. Запомните, газы и жидкости обладают свойствами, которые могут привести к серьезной травме или гибели.

Дополнительную информацию об обращении со сжатыми газами можно получить из следующих публикаций: Compressed Gas Association Inc. (CGA), 1725 Jefferson Davis Highway, Suite 1004, Arlington, VA 22202-4102. тел.: (703) 412-0900.

P-1	Безопасное обращение со сжатыми газами в контейнерах ("Safe Handling of Compressed Gases in Containers")

AV-1	Безопасная транспортировка/погрузка/разгрузка и хранение сжатых газов

("Safe Handling and Storage of Compressed Gases")

Справочник по сжатым газам ("Handbook of Compressed Gases")

СОСТАВИТЕЛЬ:	CHEMICAL SAFETY ASSOCIATES, Inc.

PO Box 3519, La Mesa, CA 91944-3519 619/670-0609

факс:  1 -800/231 -1366

Настоящий Листок данных о безопасности материала предлагается согласно Стандарту предоставления информации об использовании опасных материалов OSHA, 29 CFR, 1910.1200. Также необходимо учесть другие государственные правила, если они применимы к данному продукту. Насколько известно компании КАЛГАЗ, информация, содержащаяся в данном документе, на данный момент является надежной и точной; тем не менее, мы не предоставляем никаких, ни явно выраженных, ни подразумеваемых гарантий относительно точности, пригодности или законченности. Информация, представленная в данном документе, относится только к конкретному продукту. При комбинировании данного продукта с другими материалами необходимо учитывать характеристики всех компонентов. Данные могут время от времени меняться. Просим всегда сверяться с самым последним изданием.