ЛИСТОК ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Подготовлено по стандартам OSHA, CMA, ANSI (США) и WHMIS (Канада)

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ; КЛАСС: НЕГОРЮЧАЯ ГАЗОВАЯ СМЕСЬ

Содержит один или оба из следующих компонентов газового баланса азота: двуокись азота 0,0005-0,022%;   кислород 0-23,5%;

Синонимы: Не применимо (Н/п)

Название группы химикатов: Не применимо

Формула: Н/п

Номер документа: 50022

Примечание: Листок данных о безопасности материалов представлен для данной газовой смеси, поставляемой в баллонах объемом 33 кубических фута (935 литров) или с меньшей емкостью (баллоны DOT - 39). Этот листок данных о безопасности материалов разрабатывался для различных газовых смесей, состав компонентов которых в заданном диапазоне представлен в Разделе 2 (Состав и информация о компонентах). Для получения информации касательно фактического состава продукта требуется обратить внимание на этикетку изделия.

| Применение изделия: | Калибровка контрольной и |
| --- | --- |
|  | исследовательской аппаратуры |
| Название Поставщика\Изготовителя: | ООО КАЛГАЗ, |
| Адрес: | 821 Чесапик Драйв |
|  | Кэмбридж, Мэрилэнд 21613 |
| Аварийный телефон: | CHEMTREC: 1-800-424-9300 |
| Рабочий телефон: | 1-410-228-6400 |
| Общая информация по Листкам данных | 1-713/868-0440 |
| Факс: | 1-800/231-1366 |

2. СОСТАВ и ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ

| НАЗВАНИЕ ХИМ. ВЕЩ-ВА | № CAS | Моль % | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДК по ACGIH | ДУВ по OSHA | ОЗЖ по NIOSH чнм | Другие |
|  |  |  | ВСЗ | ПКВ | ВСЗ | ПКВ |  |  |
|  |  |  | чнм | чнм | чнм | чнм |  | чнм |
| Кислород | 7782-44-7 | 0 -23,5% | Для кислорода не существует конкретных нормативов воздействия. Уровень кислорода должен поддерживаться выше 19.5%. |
| Азот | 7727-37-9 | Баланс | Для азота не существует конкретных нормативов воздействия. Азот – это простое удушающее вещество. Уровень кислорода должен поддерживаться выше 19.5%. |
| Двуокись азота | 10102-44-0 | 0.0005-0.022% | 3 | 5 | NE | 20 (потол.) 1 (ДУВ отменен в 1989) | 20 | NIOSH РПВ: ПКВ = 1 DFG MAK: ВСЗ = 5 ПИК = 1•MAK, 15 мин., мгновенное значение- 1 час интервал, канцероген: МДК-А4 |

NE = Не установлено.

МДК = максимально допустимая концентрация

ВСЗ = временное среднее значение

ПКВ = предел кратковременного воздействия,

ДУВ = допустимые уровни воздействия,

ОЗЖ = опасно для здоровья и жизни,

РПВ= рекомендованный предел воздействия,

УНВ = уровень наименьшего воздействия

УНИ= уведомление о намерении изменений:

OSHA = Управление по Охране Труда и Промышленной Гигиене

ACGIH = Американская Конференция Государственных Специалистов по Промышленной Гигиене (АКГСПГ)

NIOSH = Национальный Институт по Охране Труда и Промышленной Гигиене (НИОТПГ)

См. Раздел 16 для определения используемых терминов

Примечание (1): Вся необходимая информация о перевозке и хранении опасных материалов представлена в соответствующих разделах согласно формату ANSI Z400.1-1998. Данная газовая смесь была классифицирована в соответствии с критериями опасности CPR (сердечно-лёгочная реанимация) и листок данных о безопасности материалов содержит всю информацию, требуемую CPR.

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ

ОБЗОР ОПАСНЫХ СЛУЧАЕВ. Эта газовая смесь является окисляющимся газом, с оттенком от бесцветного до красно-бурого, который либо не имеет запаха, либо имеет едкий запах. Двуокись азота (компонент этой газовой смеси) крайне токсична для человека при вдыхании, и симптомы от передозировки могут не проявляться в течение периода до 72 часов. Передозировки этой газовой смеси могут привести к тяжелому раздражению и ожогам глаз, кожи, слизистой оболочки и любых других подвергнутых воздействию тканей. При вдыхании высоких концентраций двуокиси азота (> 100 чнм) могут развиться задержанное повреждение легких и затруднение дыхания. Кроме того, выброс данного вещества может вызвать недостаток кислорода в атмосфере (особенно в закрытых пространствах или других плохо проветриваемых местах); в такой среде у людей может возникнуть удушье.

СИМПТОМЫ ПЕРЕДОЗИРОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВОЗДЕЙСТВИЯ: Самый серьезный эффект чрезмерного воздействия, вызываемого данным продуктом, происходит при вдыхании.

ВДЫХАНИЕ: Из-за небольшого размера каждого баллона, содержащего продукт, при обычном его использовании никакого необычного воздействия на здоровье людей при чрезмерном воздействии вещества не происходит. Если эта газовая смесь используется в плохо проветриваемом помещении (в замкнутом пространстве или на ограниченной площади), возникает опасность передозировки при вдыхании двуокиси азота. Такая передозировка может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно если концентрация двуокиси азота больше, чем 100 чнм. Если иначе не отмечено, информация представлена для симптомов, которые могут развиться после передозировки определенных концентраций двуокиси азота в диапазонах, которые существуют для этой газовой смеси. Передозировка двуокиси азота при низких концентрациях производит раздражающий эффект на слизистые глаз, носа, горла и легких. Сильное кратковременное воздействие на органы дыхания может привести к сухости и раздражению носа и горла, удушью, кашлю и бронхоспазму. Тяжелая передозировка может вызывать смерть от системного, задержанного отека легких. Передозировка при высоких концентрациях может вызвать бессознательное состояние, и при некоторых обстоятельствах, смерть.

Типичные симптомы передозировки окиси азота следующие:

| КОНЦЕНТРАЦИЯ ДВУОКИСИ АЗОТА | НАБЛЮДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ | СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ (синий) 3 ОПАСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (красный) 0 ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (желтый) 0 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ глаза органы дыхания руки тело См. раздел 8 Для регулярного промышленного применения и транспортировки |
| --- | --- | --- |
| 25 чнм (8 часов) | Задержанное (5-72 часа) раздражение легких |  |
| 100-150 чнм | Задержанный (5-48 часов) отек легких и в течение 30-60 минут симптомы дисфункции легких. |  |
| 200-700 чнм | Серьезное задержанное повреждение легких после воздействия в течение 5-8 часов |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | Эта газовая смесь содержит максимум 220 чнм двуокиси азота. Данные, относящиеся к более высоким концентрациям двуокиси азота, представлены здесь, чтобы дать полные описания эффектов воздействия на здоровье, которые наблюдались у людей после воздействия двуокиси азота. |  |

| Кроме этого, если содержание кислорода в продукте меньше 19.5%, и продукт выделяется в небольших, плохо проветриваемых помещениях (то есть, в закрытых или ограниченных пространствах), может возникнуть недостаток кислорода. При вдыхании воздуха в такой атмосфере у человека может возникнуть головная боль, шум в ушах, головокружение, сонливость, потеря сознания, тошнота, рвота и подавление функций всех органов чувств. В некоторых случаях передозировки может наступить смерть. Воздействия, связанные с различными уровнями содержания кислорода, имеют следующий эффект: |
| --- |
| КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА 12-16% Кислорода: 10-14% Кислорода: 6-10% Кислорода ниже 6%: | НАБЛЮДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ: Пульс учащенный, дыхание затруднено, мышечная координация слегка затруднена Нервное потрясение, аномальная усталость, нарушенное дыхание Тошнота, рвота, потеря сознания Конвульсии, возможный респираторный шок и смерть |

КОНТАКТ С КОЖЕЙ И ГЛАЗАМИ: Из-за наличия двуокиси азота, эта газообразная смесь раздражать кожу, если воздействие происходит в течение длительных периодов, особенно во влажной среде. Симптомы передозировки для кожи могут включать жжение, боль и покраснение. Если эта газообразная смесь попадет в глаза, то может возникнуть тяжелое повреждение и опухание глазных тканей. Контакт с быстро расширяющимися газами (которые выпущены под высоким давлением), может вызвать обморожение. Симптомы обморожения включают изменение цвета кожи на белый или серовато-желтый. Боль после такого контакта может быстро стихать.

ВСАСЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ КОЖУ: Всасывание через кожу является важным фактором воздействия двуокиси азота в результате длительного слабого воздействия. Симптомы передозировки схожи с теми, которые описаны в разделе КОНТАКТ С КОЖЕЙ И ГЛАЗАМИ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ИЛИ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ: Чрезмерное воздействие данной газовой смеси может вызвать следующие последствия для здоровья:

ОСТРЫЙ ЭФФЕКТ: Вследствие небольшого индивидуального размера баллона, содержащего продукт, при обычном его использовании никаких особых последствий для здоровья людей не ожидается. Из-за присутствия двуокиси азота, эта газообразная смесь может нанести вред органам дыхания. Передозировки этой газовой смеси могут привести к тяжелому раздражению и ожогам глаз, кожи, слизистой оболочки и любых других подвергнутых воздействию тканей. При вдыхании высоких концентраций двуокиси азота (> 100 чнм) могут развиться задержанное повреждение легких и затруднение дыхания. Контакт с быстро расширяющимися газами (которые выпущены под высоким давлением), может вызвать обморожение. Симптомы обморожения включают изменение цвета кожи на белый или серовато-желтый. Боль после такого контакта может быстро стихать.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: Из-за присутствия двуокиси азота, длительное или повторяющееся воздействие этой газообразной смеси может вызвать проблемы органов дыхания, бронхит, частый сухой кашель, раздражение носа и насморк, повышенная утомляемость, изменение чувств обоняния и вкуса.  Повторяющееся воздействие двуокиси азота может привести к патологической стираемости зубов и повреждению десен.

ОРГАНЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ: ОСТРЫЙ ЭФФЕКТ: Органы дыхания, центральная нервная система, кожа, глаза. ХРОНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: Органы дыхания, сердце, кожа, зубы.

4. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

СПАСАТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЫТАТЬСЯ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Как минимум, должен использоваться автономный дыхательный аппарат (АДА).

Пострадавшие, имеющие неблагоприятные последствия для здоровья в результате чрезмерного воздействия вещества, должны получить медицинскую помощь. Если потребуется, спасатели должны пройти медосмотр. Следует показать копию этикетки изделия и листок данных о безопасности материала врачу или иному специалисту по оказанию помощи пострадавшим. Вследствие небольшого индивидуального размера баллона, содержащего продукт, при обычном его использовании никакого аномального воздействия на здоровье людей не ожидается. В случае появления каких-либо неблагоприятных симптомов после воздействия данного продукта требуется как можно скорее вынести пострадавшего на открытый воздух. Только специально обученному персоналу следует выполнять действия по подаче дополнительного кислорода или сердечно-лёгочной реанимации, при необходимости.

В случае тяжелых передозировок, в результате которых пострадавший потерял сознание, может наступить рвота после того, как он очнется. Чтобы предотвратить проникновение рвотных масс в дыхательные пути при вдохе, пострадавшего нужно уложить на бок, причем его голова должна быть на уровне тела или немного ниже. Из-за возможности развития отека легких, симптомы которого могут быть отсрочены до 72 часов, пострадавшего нужно освободить от физической работы в течение этого периода времени.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ: Если после воздействия данного продукта на коже появилось раздражение, необходимо немедленно начать санобработку с помощью проточной воды в течение 15 минут (минимум). Следует снять одежду, подвергшуюся воздействию или загрязнению, обращая внимание на то, чтобы инфекция не попала в глаза. ВНИМАНИЕ! В случае тяжелых передозировок может произойти задержанное наступление симптомов, угрожающих здоровью. Пострадавшим следует немедленно оказать медицинскую помощь.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛАЗА: Если после воздействия данного продукта в глазах появилось раздражение, следует открыть глаза пострадавшему и осторожно их промыть под проточной водой. Веки глаз следует держать открытыми. Попросите пострадавшего повертеть глазницами. Глаза нужно промывать в течение 15 минут (минимум).

| 5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ |
| --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ: Не применяется ТОЧКА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ: Не применяется ПРЕДЕЛЫ ВОЗГОРАЕМОСТИ (в воздухе, объем в %): Низкий предел возгораемости: Н\п. Верхний предел возгораемости: Н\п МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ: Невоспламеняемая газовая смесь. Использовать подходящие для тушения огня огнетушащие средства. НЕТИПИЧНАЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ: Эта газовая смесь содержит токсичный газ двуокись азота, который представляет опасность для здоровья пожарных. Эта газовая смесь негорючая, тем не менее, баллоны, оказавшиеся в пламени, могут взорваться или лопнуть. Давление в баллоне может нарастать от воздействия нагревания, и он может разорваться, если не сработает устройство сброса давления. Взрывоопасная восприимчивость к механическому контакту: не восприимчив. Взрывоопасная восприимчивость к статическому разряду: не восприимчив Особые процедуры пожаротушения: Пожарные должны иметь при себе АДА (автономный дыхательный аппарат) и полный набор защитного оборудования. | РЕЙТИНГ согласно НАПБ Здоровье – 3 Пожароопасность – 0 Химическая активность – 0 Другое |

6. МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА

МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ УТЕЧКИ: Вследствие небольшого размера и содержимого баллонов, случайная утечка данной газовой смеси создает относительно меньший риск воздействия двуокиси азота, нехватки кислорода и других опасных факторов по сравнению с идентичным случаем утечки из больших баллонов. Однако, как в случае любого химического выброса, требуется соблюдать повышенные меры осторожности во время ликвидации аварийной ситуации. В случае утечки в неизвестной газовой среде, в которой присутствуют другие химические вещества, требуется эвакуация из зоны поражения. Такие утечки должны устраняться профессионально-подготовленным персоналом при использовании заранее спланированных действий и соответствующего защитного оборудования. В случае утечки требуется очистить пораженную зону, защитить людей и предпринять меры ликвидации при участии подготовленного персонала. Следует применять соответствующие средства противопожарной защиты.  Необходимо подождать, пока газовая смесь рассеется. Затем нужно исследовать прилегающую территорию и зону утечки для определения уровня двуокиси азота и содержания кислорода. Уровень двуокиси азота должен ниже указанного в Разделе 2 (Состав и информация по компонентам), а уровень кислорода должен быть, как минимум, больше 19,5 %, чтобы рабочий персонал смог вернуться к работе без применения АДА.

При возникновении аварийной утечки из баллона следует обратиться к Поставщику.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Необходимо следить за любыми признаками головокружения и затрудненного дыхания, особенно если работа проводится в плохо проветриваемых помещениях. Воздействие смертельных концентраций этой газовой смеси может наступить без существенных предупреждающих симптомов, вследствие передозировки двуокиси азота и недостатка кислорода. Душевые и станции для промывки глаз должны находиться в непосредственной близости от мест, где используется или хранится газовая смесь. Баллоны следует тщательно закрепить для предотвращения падения или переворачивания. Следует предохранять баллоны от воздействия окружающей среды и хранить их при комнатной температуре (приблизительно 21 °C (70°F)). Баллоны должны храниться в сухих, хорошо проветриваемых местах, вдали от источников тепла, возгорания и прямого попадания солнечных лучей. Требуется защищать баллоны от физического повреждения. Необходимо хранить емкости вдали от зон интенсивного движения, аварийных выходов, технологических и производственных площадей, лифтов, выходов из комнат и зданий или главных проходов, ведущих к выходу. Следует предусмотреть систему обнаружения утечки и сигнализацию в зонах хранения и эксплуатации. Необходимо иметь соответствующее оборудование пожаротушения в зоне хранения (то есть, спринклерную систему, портативные огнетушители).

Полные и пустые баллоны должны храниться отдельно. Во избежание длительного хранения баллонов требуется использовать их в порядке поступления на склад. Эти баллоны повторно не заполняются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нельзя повторно заполнять баллоны DOT 39. В противном случае это может привести к травмам персонала или повреждению имущества.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Сжатый газ может представлять значительную опасность. Во время использования баллонов следует применять оборудование, предназначенное для данных конкретных баллонов. Необходимо удостовериться, чтобы все линии и оборудование были рассчитаны на рабочее давление.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВО ВРЕМЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Необходимо выполнять рекомендации, указанные в Разделе 6 (Меры по ликвидации аварийного выброса). Следует убедиться в том, что вспомогательное оборудование выключено и снабжено ярлыками и бирками. Всегда следует использовать вещество в тех зонах, где предусмотрена соответствующая вентиляция.

8. КОНТРОЛЬ РИСКОВ - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КОНТРОЛЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ: В нормальных условиях использования данного продукта особый контроль систем вентиляции или оборудования не требуется. Как и со всеми химическими веществами, следует применять газовую смесь на хорошо проветриваемых участках. Воздействие на работников должно контролироваться и снижаться до наименьших применимых уровней с использованием вентиляции и других соответствующих средств технического контроля.

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: При нормальном использовании продукта никакая защита органов дыхания не требуется. Следует использовать средства защиты органов дыхания с подачей воздуха, если уровень двуокиси азота превышает допустимый уровень воздействия, указанный в Разделе 2 (Состав и информация о компонентах), или если уровень кислорода ниже 19,5% или неизвестен во время принятия мер по ликвидации утечки данного вещества. Если требуются средства защиты органов дыхания в аварийных ситуациях, необходимо использовать только средства, соответствующие требованиям стандартов 29 CFR 1910.134 OSHA (Управления США по охране труда и промышленной гигиене), применимых норм федеральных органов или стандарта Канадской ассоциации по стандартизации Z94.4-93. Уровень кислорода ниже 19.5%, по мнению Управления США по охране труда и промышленной гигиене, считается опасным для здоровья и жизни. В такой среде использование дыхательного аппарата или респиратора с лицевой маской и подачей воздуха с дополнительным источником воздуха является требованием стандарта OSHA по защите органов дыхания (1910.134-1998).

Далее представлены следующие рекомендации NIOSH по защите органов дыхания от воздействия двуокиси азота:

РЕКОМЕНДАЦИИ NIOSH/OSHA ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДВУОКИСИ АЗОТА В ВОЗДУХЕ:

| До 20 чнм | Респиратор с непрерывной подачей воздуха (РПВ) или автономный дыхательный аппарат (АДА) с лицевой маской или респиратор с маской на все лицо. Аварийный или запланированный вход в зону с неизвестной концентрацией или смертельно опасными условиями: автономный дыхательный аппарат с положительным давлением; или респиратор с положительным давлением с подачей воздуха с маской на все лицо со вспомогательным ВДА. |
| --- | --- |
| Уровень концентрации двуокиси азота, опасной для жизни и здоровья, составляет 20 чнм. |

ЗАЩИТА ГЛАЗ: защитные очки. Если необходимо, обратитесь к американскому стандарту OSHA 29 CFR 1910.133 или соответствующим канадским стандартам.

ЗАЩИТА РУК: В нормальных условиях использования специальной защиты не требуется. Если необходимо, обратитесь к американскому стандарту OSHA 29 CFR 1910.138 или соответствующим канадским стандартам.

ЗАЩИТА ТЕЛА: В нормальных условиях использования специальной защиты не требуется. Если существует опасность получения травмы ног от упавших или катящихся предметов, проколов подошвы ботинок или удара током, необходимо использовать защитные ботинки, как указано в стандарте OSHA 29 CFR 1910.136.

9. ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эта информация относится к азоту, основному компоненту этой газовой смеси.

Плотность газа при 32°F (0°C) and 1 атм: 0,072 фунтов на куб. фут (1.153 кг/м3)

Точка кипения: -320.4°F (-195.8°C)

Точка замерзания \ плавления при 10 фунтах на кв. дюйм -210°C (-345.8°F)

Удельная масса (воздух = 1) при 70°F (21.1°C): 0.906	pH: Н\п.

Коэффициент растворения в воде при 32°F (0°C) and 1 aтм: 0.023	Молекулярная масса: 28.01

Коэффициент испарения (nBuAc = 1): Н\п.	Коэфф-т расширения: Н\п

Удельный объём (футы3/фунты): 13.8

Давление пара при 70°F (21.1°C) в фунтах на кв. дюйм: Н\п

Коэффициент водо-нефтяного распределения: Н/п

Порог восприятия запаха: Н\п

Следующая информация дана для газовой смеси.

Вид, запах и цвет: Эта газовая смесь является окисляющимся газом, с оттенком от бесцветного до красно-бурого, который либо не имеет запаха, либо имеет едкий запах.

Как определить это вещество (предупреждающие свойства): Запах и цвет могут быть предупреждающими факторами, связанными с выбросом этой газовой смеси. В случаях обнаружения утечки фитинги и соединения можно обмазать мыльным раствором, чтобы обнаружить места утечки, которые будут выявляться формированием пузырьков.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ: продукт обычно стабилен в газообразном состоянии.

ПРОДУКТЫ РАСПАДА: Двуокись азота распадается в воде на азотные и азотистые кислоты. При температуре 160°C (320°F) двуокись азота распадается на кислород и окись азота. Другие компоненты сами по себе не подвергаются распаду, однако могут вступать в реакцию с другими компонентами при воздействии тепла и пламени.

МАТЕРИАЛЫ, С КОТОРЫМИ ВЕЩЕСТВО НЕСОВМЕСТИМО: Титан возгорается при контакте с азотом (основной компонент данного продукта). Литий вступает в замедленную реакцию с азотом при температуре окружающей среды. Компоненты этой газовой смеси (двуокись азота, кислород) также несовместимы с горючими и легковоспламеняющимися материалами. Двуокись азота несовместима со многими порошковыми металлами.

ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Невозможна

КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ: Контакт с несовместимыми веществами. Баллоны, подверженные сильному тепловому воздействию либо открытому пламени, могут взорваться либо дать трещину.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННЫЕ О ТОКСИЧНОСТИ: По компонентам данного продукта имеются следующие токсикологические данные:

АЗОТ: Нет никаких определенных токсикологических данных для азота. Азот – это простое удушающее вещество, которое вытесняет кислород в среде.

ДВУОКИСЬ АЗОТА:

Мутация в Системе Микроорганизмов (Salmonella typhimurium) 6 чнм

Обмен сестринскими хроматидами (легкие хомяка) 5 чнм за 10 месяцев

TDLo (Вдыхание, мышь) 22 чнм, Репродуктивные эффекты

TCLo   (Вдыхание,   крыса)   0.85   мг/м3,   Тератогенные эффекты

LCLo (Вдыхание-человек) 200 чнм за 1 месяц

TCLo (Вдыхание, мужчина) 6.2 чнм за 10 месяцев, пульмональные эффекты

TCLo (Вдыхание, мужчина) 90 чнм за 40 минут, пульмональные эффекты

LC50 (Вдыхание-крыса) 88 чнм за 4 часа

LC50 (Вдыхание-мышь) 1000 чнм/10 минут

LCLo (Вдыхание-собака) 123 мг/м3

LCLo (Вдыхание-осел) 123 мг/м3 за 8 часов

LC50 (Вдыхание-кролик) 315 чнм/15 минут

LC50 (Вдыхание-морская свинка) 30 чнм/1 час

КИСЛОРОД: Токсикологические данные для кислорода относятся к воздействию при высоких концентрациях и повышенном давлении (и не относятся к типу воздействий, связанных с этой газовой смесью).

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КАНЦЕРОГЕН: Компоненты данной газовой смеси перечислены агентствами, отслеживающими канцерогенные факторы химических веществ, в следующем порядке:

ДВУОКИСЬ АЗОТА: ACGIH (Американская ассоциация промышленных гигиенистов) МДК-A4 (не классифицирован как человеческий канцероген); IARC-3 (не классифицирован как человеческий канцероген). Оставшийся компонент азот не найден в следующих перечнях:

Перечень Z OSHA (Управления США по охране труда и промышленной гигиене), NTP, CAL/OSHA и IARC (Международное агентство по изучению рака); поэтому данными агентствами они не признаются веществами, вызывающими рак.

РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТА: Из-за присутствия двуокиси азота данная газовая смесь может вызывать раздражение глаз и кожи.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПРОДУКТУ: Способность вызывать высокую чувствительность кожи и дыхательных путей к компонентам данной газовой смеси не выявлена.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА репродуктивные органы: Ниже приводится информация о воздействии данного продукта и его компонентов на репродуктивную систему человека.

Мутагенез (способность вызывать мутации): Описание мутагенного воздействия данной газовой смеси на организм человека отсутствует. Компонент этой газовой смеси двуокись азота вызывал генетические повреждения при бактериальных исследованиях.

Эмбриотоксичность: Описание эффектов неблагоприятного эмбриотоксичного воздействия данной газовой смеси на человека отсутствует.

Тератогенность (способность вызывать врожденные пороки развития): Описание эффектов неблагоприятного тератогенного воздействия данной газовой смеси на человека отсутствует. Компонент этой газовой смеси двуокись азота вызывал внутриутробную токсичность при исследованиях на животных.

Токсичное воздействие на репродуктивную систему: Описание эффектов неблагоприятного токсичного воздействия данной газовой смеси на репродуктивную систему человека отсутствует.

Мутаген – это химическое вещество, вызывающее необратимые изменения генетического материала (ДНК) таким образом, что эти изменения передаются из поколения в поколение.

Эмбриотоксин - это химическое вещество, вызывающее отрицательные изменения развивающегося эмбриона человека (т.е. в течение первых восьми недель беременности женщины), однако при этом данные изменения не передаются из поколения в поколение.

Тератоген - это химическое вещество, причиняющее вред развивающемуся утробному плоду, однако данные изменения не передаются из поколения в поколение.

Репродуктивный токсин – это любое вещество, каким бы то ни было образом нарушающее процесс репродукции.

показатели биологического воздействия (ПБВ): В настоящее время показатели биологического воздействия (ПБВ) не были определены для компонентов этой газовой смеси.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ: Газ быстро рассеивается в хорошо проветриваемых помещениях. Комплексные реакции двуокиси азота происходят в атмосфере, что способствует загрязнению воздуха. Следующие характеристики в отношении окружающей среды относятся к компонентам данного продукта.

АЗОТ: растворимость в воде = 2,4 части азота/100 частей воды при 0°C. 1.6 части азота/100 частей воды при 20°C.

КИСЛОРОД: растворимость в воде = 1 часть кислорода/32 части воды при 20°C. Kow = -0.65

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛА НА РАСТЕНИЯ или ЖИВОТНЫХ: Неблагоприятное воздействие на животных сводится к повреждению респираторной системы, глаз и кожи из-за присутствия двуокиси азота. Поскольку двуокись азота производит коррозионную азотную кислоту, при контакте с воздухом или влагой растения могут быть повреждены или уничтожены.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА воднУЮ флорУ и фаунУ: Двуокись азота, компонент этой газовой смеси, в результате гидролиза при контакте с водой  распадается на двуокись азота. В нежелательном случае, когда утечка этой газовой смеси происходит возле реки или водоема, может быть нанесен ущерб рыбам и другим представителям водного мира.

13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ПОДГОТОВКА ОТХОДОВ К УТИЛИЗАЦИИ: Отходы следует утилизировать в соответствии с государственными и региональными правилами. Из баллонов можно выпустить остатки продукта вне помещения с помощью соответствующего регулятора. Дополнительную информацию см. в Разделе 16 (Дополнительная информация).

14. ТРАНСПОРТИРОВКА

ДАННАЯ ГАЗОВАЯ СМЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНОЙ СОГЛАСНО 49 CFR 172.101 (Свод федеральных нормативных актов) МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА США.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ:	 Сжатые газы, «иначе не указанные» (кислород, азот), либо компоненты газа с наивысшей концентрацией, близкой к азоту.

КЛАСС ОПАСНОСТИ – НОМЕР И ОПИСАНИЕ: 2.2 (негорючий газ)

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: UN 1956

ГРУППА УПАКОВКИ:	Не применимо.

ТРЕБУЕТСЯ МАРКИРОВКА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА США: Негорючий газ

НОМЕР РУКОВОДСТВА ПО ЧС США (2000): 126

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ: Компоненты данной газовой смеси не отнесены Министерством транспорта США к морским загрязнителям (согласно 49 CFR 172.101, Приложение B).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ/ОТГРУЗКЕ: Баллоны транспортируют в закрепленном положении, и транспортное средство должно хорошо проветриваться. Транспортировка баллонов со сжатым газом в автомашинах или в грузовиках с закрытым кузовом может быть очень опасной. Если эти баллоны перевозятся в автомобилях, необходимо обеспечить, чтобы баллоны не подвергались воздействию очень высоких температур (что может произойти в закрытой автомашине в жаркий день). Кроме того, во время транспортировки машину нужно хорошо проветривать.

Примечание: Баллоны с маркировкой DOT 39 перевозят в упаковке из твердого картона (транспортная тара). Соответствующая информация по отгрузке товара наносится на внешнюю сторону контейнера. На баллонах DOT 39 не указана отгрузочная информация.

ТРАНСПОРТИРОВКА В КАНАДЕ/КАНАДУ. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ: Согласно правилам Министерства Транспорта Канады данный материал относится к разряду опасных грузов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ:	 Сжатые газы, «иначе не указанные» (кислород, азот) либо компоненты газа с наивысшей концентрацией, близкой к азоту.

КЛАСС ОПАСНОСТИ – НОМЕР И ОПИСАНИЕ: 2.2 (негорючий газ)

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: UN 1956

ГРУППА УПАКОВКИ:	Не применимо.

ЭТИКЕТКА С НАДПИСЬЮ "ОПАСНО":                       класс 2.2 (негорючий газ)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:                                                      Нет

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДЕЛ И ИНДЕКС ОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА:  0,12

ИНДЕКС ERAP:      	Нет

ИНДЕКС ПАССАЖИРСКОГО СУДНА:	Нет

ИНДЕКС ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЛИ Ж/Д ВАГОНА: 75

НОМЕР РУКОВОДСТВА ПО ЧС США (2000): 121

Примечание: Транспортировка баллонов со сжатыми газами в общественном пассажирском автотранспортном средстве является нарушением канадского права (Министерство Транспорта Канады, закон о перевозке опасных грузов, 1992).

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ США:

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ согласно Общему закону о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности (SARA): Отчетность по компонентам данного продукта регулируется требованиями разделов 302, 304, и 313 Документа III Общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности, следующим образом:

| КОМПОНЕНТ | SARA 302 (40 CFR 355, прил.А) | SARA 304 (40 CFR табл.302,4) | SARA 313 (40 CFR 372,65) |
| --- | --- | --- | --- |
| Двуокись Азота | ДА | ДА | НЕТ |

ПЛАНОВОЕ ПОРОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО СОГЛАСНО SARA: Секция 302 (Особо опасное вещество) Аварийной Аппаратно-Программной Системы: Двуокись азота = 100 фунтов (45 кг);

ПОДОТЧЁТНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СОГЛАСНО SARA: Секция 304 (Особо опасное вещество) Аварийной Аппаратно-Программной Системы: Двуокись серы = 100 фунтов (45,4 кг);

статус инвентарной ведомости согласно Закону США о контроле над токсичными веществами (TSCA): Компоненты данной газовой смеси внесены в Инвентарную ведомость TSCA.

ПОДОТЧЁТНЫЕ КОЛИЧЕСТВА согласно Закону о всесторонней защите окружающей среды, компенсациях и ответственности за загрязнение (CERCLA): Двуокись азота = 10 фунтов (4,45 кг).

ДРУГИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА США:

•	Отчетность по двуокиси азота регулируется требованиями CFR 29 1910.1000. Двуокись азота указана в Таблице Z.1.

•	Отчетность по безводной двуокиси азота регулируется требованиями Раздела 112(r) Закона о чистом воздухе. Подотчетное количество согласно нормативу составляет 10000 фунтов (4540 кг).

•	В зависимости от вида работ с применением данной газовой смеси могут быть использованы нормативы Обеспечения Безопасности Производственного Процесса для особо опасных химических веществ (29 CFR 1910.119). Согласно этому нормативу двуокись азота указана в Приложении А. Пороговый объем двуокиси азота согласно нормативам равен 250 фунтов или 113,5 кг  (поэтому один баллон данной смеси не подлежит регулированию).

- Данная газовая смесь не содержит никаких химических веществ Класса I или Класса II, вызывающих разрушение озонового слоя (40 CFR Часть 82).

- Азот, двуокись азота и кислород не указаны в качестве регламентированных веществ, согласно 40 CFR, Часть 68, Контроль рисков в случае выбросов химических веществ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ США: Компоненты данной газовой смеси регулируются следующими правилами отдельных штатов:

| Аляска – Установленные токсичные и опасные вещества: двуокись азота Калифорния – Допустимые пределы воздействия химических загрязняющих веществ: азот, двуокись азота Флорида - Перечень веществ: азот, двуокись азота Иллинойс – Перечень токсичных веществ: Двуокись азота Канзас – Перечень Раздела 302/313: Нет Массачусетс - Перечень веществ: Двуокись азота, азот, кислород | Мичиган - перечень особо важных материалов: Нет Миннесота - Перечень опасных веществ: двуокись азота Миссури – Информация работодателя/ Перечень токсичных веществ: двуокись азота Нью-Джерси – Право знать Перечень опасных веществ: кислород, азот, двуокись азота Северная Дакота - Перечень опасных химикатов, Контролируемые объемы: двуокись азота | Пенсильвания – Перечень опасных веществ: кислород, двуокись азота, азот Род-Айленд - Перечень опасных веществ: кислород, двуокись азота Техас - Перечень опасных веществ: двуокись азота, азот Западная Вирджиния - Перечень опасных веществ: двуокись азота Висконсин – Токсичные и опасные вещества: двуокись азота |
| --- | --- | --- |

КАЛИФОРНИЙСКИЙ АКТ О БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65): Ни один из компонентов этой газовой смеси не внесен в перечни Калифорнийского Предложения 65.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАДСКИЕ НОРМАТИВЫ:

КАНАДСКИЙ СТАТУС ИНВЕНТАРНОЙ ВЕДОМОСТИ DSL (лаборатория разработки стандартов МО): Компоненты данной газовой смеси внесены в Инвентарную ведомость DSL

КАНАДСКИЙ АКТ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СЕРА), СПИСОК ВЕЩЕСТВ, БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ КОТОРЫМИ ТРЕБУЕТ ПЕРВООЧЕРЁДНЫХ МЕР: Компоненты данной газовой смеси не внесены в Список веществ, борьба с загрязнением которыми требует первоочерёдных мер (СЕРА).

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕВОЗКЕ И ХРАНЕНИИ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КАНАДА: Этой газовой смеси присвоена категория контролируемого продукта, классы опасности А, D2В и С, согласно нормативам контролируемых продуктов.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ DOT-39 NRC (баллоны однократного использования)

Баллоны DOT 39 транспортируются как опасные материалы, когда они заполнены. После того, как газ из баллонов будет полностью использован, и в них не будет поддерживаться давление, они перестают считаться опасными материалами или отходами. Остатки газа в таких типах баллонов не представляют особой проблемы, поскольку смеси токсичных газов запрещены. Калибровочные газовые смеси, обычно закачиваемые в эти баллоны, являются невоспламеняющимися согласно UN 1956. Небольшой процент калибровочных газов, помещаемых в баллоны DOT 39, представляет собой воспламеняемые или окисляющиеся газовые смеси.

Использованные баллоны DOT-39 можно вывозить на полигон для захоронения отходов, если это разрешено местным законодательством. Их утилизация ничем не отличается от других типов тары DOT, таких как баллончики для краски, бытовых аэрозолей или одноразовые баллоны для пропана (используется туристами и т.д.). Если это осуществимо, мы рекомендуем утилизировать баллоны на металлолом. Компания КАЛГАЗ может оказать такую услугу любому клиенту, который захочет вернуть нам баллоны с предварительной оплатой. Все, что для этого нужно, это сделать телефонный звонок для подготовки к приему доставленных баллонов. Сдача баллонов на металлолом включает в себя некоторые подготовительные мероприятия перед тем, как дилер по металлу сможет их принять. Мы оказываем такую услугу уважаемым клиентам, которые изъявят такое желание.

СМЕСИ: Когда два или более разных видов газов или сжиженных газов смешиваются, их опасные качества могут комбинироваться, приобретая дополнительные опасные характеристики. Необходимо получить и дать оценку правилам техники безопасности по каждому компоненту, прежде чем производить смешивание. Следует проконсультироваться у специалиста по промышленной гигиене или у другого подготовленного специалиста при проведении оценки безопасности конечного продукта. Запомните, газы и жидкости обладают свойствами, которые могут привести к серьезной травме или гибели.

Дополнительную информацию об обращении со сжатыми газами можно получить из следующих публикаций: Compressed Gas Association Inc. (CGA), 1725 Jefferson Davis Highway, Suite 1004, Arlington, VA 22202-4102. тел.: (703) 412-0900.

P-1	Безопасное обращение со сжатыми газами в контейнерах ("Safe Handling of Compressed Gases in Containers")

AV-1	Безопасная транспортировка/погрузка/разгрузка и хранение сжатых газов

("Safe Handling and Storage of Compressed Gases")

Справочник по сжатым газам ("Handbook of Compressed Gases")

СОСТАВИТЕЛЬ:	CHEMICAL SAFETY ASSOCIATES, Inc.

PO Box 3519, La Mesa, CA 91944-3519 619/670-0609

факс:  1 -800/231 -1366

Настоящий Листок данных о безопасности материала предлагается согласно Стандарту предоставления информации об использовании опасных материалов OSHA, 29 CFR, 1910.1200. Также необходимо учесть другие государственные правила, если они применимы к данному продукту. Насколько известно компании КАЛГАЗ, информация, содержащаяся в данном документе, на данный момент является надежной и точной; тем не менее, мы не предоставляем никаких, ни явно выраженных, ни подразумеваемых гарантий относительно точности, пригодности или законченности. Информация, представленная в данном документе, относится только к конкретному продукту. При комбинировании данного продукта с другими материалами необходимо учитывать характеристики всех компонентов. Данные могут время от времени меняться. Просим всегда сверяться с самым последним изданием.